SIAM

Siam est un système d’acquisition de données et d’automatisation facile à utiliser et économique (peu coûteux, phase d’apprentissage réduite). Développé plus particulièrement pour les laboratoires de recherche, il peut aussi être mis en oeuvre pour des installations pilote et petites unités de production. L’utilisateur peut développer sa propre application en quelques minutes. Aucune connaissance en programmation n’est requise.

## Description

L’utilisateur peut créer des synoptiques avec affichage en temps réel des mesures et des consignes (valeurs numériques, boutons marche-arrêt, état tout ou rien, bar graphes, etc...). Le concept mis en oeuvre est très simple: chaque appareil (par exemple une balance, un fermenteur, un régulateur) est constitué d’un ou plusieurs canaux qui peuvent être visualisés (par exemple la valeur du poids, la fonction marche arrêt, etc...). L’utilisateur construit son interface visuelle à l’aide d’objets choisis dans une palette puis sélectionne dans une liste le canal associé.

La palette comporte différentes cartes.

Static: ces composants visuels ne sont connectés à aucun canal ou appareil.

Status: ces composants sont utilisés pour visualiser l’état (on ou off) d’entrées et de sorties digitales.

Boutons: cette carte contient des boutons permettant de modifier l’état d’une sortie digitale (on ou off), de visualiser la boite de dialogue des options d’un canal, de visualiser la boite de dialogue de calibration d’une entrée analogique ou réaliser un lien entre 2 fenêtres.

Valeurs: ces composants sont utilisés pour visualiser les valeurs d’entrées ou sorties analogiques, ou de fonctions.

Courbes: ce composant est utilisé pour visualiser des valeurs de canaux sous forme de courbes.

Appareils: ces composants permettent de visualiser plusieurs canaux d’un même appareil sous forme d’un bloc regroupant déjà plusieurs composants visuels.

Autres: ces composants n’ont pu être classés dans les rubriques précédentes. Ils permettent par exemple d’enregistrer les valeurs des canaux dans un fichier texte.

Les valeurs des canaux (entrées analogiques par exemple) peuvent être représentées sous forme de courbes en fonctions du temps. L’utilisateur peut choisir les canaux à visualiser dans une liste, la couleur des courbes, l’intervalle de visualisation. Il est possible d’y visualiser jusqu’à 8 canaux. Une fonction zoom permet d’agrandir ou de réduire rapidement une partie du graphique. Une règle permet de lire des valeurs numériques sur la courbe. Il est possible de visualiser jusqu’à 4 axes des ‘y’ par graphique. Les valeurs de canaux pour les courbes sont enregistrées en permanence, ce qui permet de visualiser à n’importe quel moment n’importe quel canal. Afin de limiter l’espace mémoire requis pour ces courbes, seules les valeurs qui ont été modifiées depuis l’enregistrement précédent sont effectivement à nouveau enregistrées. Ceci permet d’observer des données sur plusieurs jours et même plusieurs semaines.

Une fenêtre alarme permet de visualiser toutes les alarmes.

Une fenêtre rapport permet de créer un journal sur le processus automatisé: déclenchement des alarmes, interventions et remarques de l’utilisateur. Le contenu du journal peut être enregistré dans un fichier et réutilisé par un logiciel de traitement de texte. Cette fenêtre permet d’assurer une certaine traçabilité de l’expérience (tarage d’une balance, mise en marche ou arrêt d’un régulateur, etc...)

Un grand nombre de fonctions, qui peuvent être assimilées à des appareils virtuels, complètent le logiciel: profiles, régulateurs tout ou rien, régulateurs PID, fonction dérivée, etc... Un outil de programmation permet de faire des calculs en temps réel et de la commande événementielle (si telle condition alors faire telle action).

Les valeurs des canaux peuvent être archivées et exportées vers d’autres logiciels (traitement de texte, tableurs,...).

Une fois créée, l’interface visuelle peut être enregistrée. Il est donc possible de créer une bibliothèque d’applications qui peuvent être réutilisées telles quelles ou modifiées plus tard.

## Avantages

- possibilité pour l’utilisateur de créer rapidement et facilement une interface visuelle spécifique

- connexion et configuration des appareils (balances, régulateur,...) facile grâce à des masques de saisie regroupant toutes les options possibles des appareils et des canaux. La présentation de ces masques de saisies a été standardisée de telle sorte que l’utilisateur est très rapidement opérationnel quel que soit l’appareillage qu’il utilise.

- possibilité de connecter une large gamme d’appareils couvrant la majorité des besoins

- possibilité d’effectuer des stratégies de contrôle complexes

- possibilité de contrôler plusieurs processus (plusieurs installations, plusieurs réacteurs,...)

- suivi de l’évolution des paramètres (température, pH,...) en temps réel

- peu coûteux

- Disponible en Allemand, Anglais et Français

## Appareils pouvant être connectés

- boitier interface T239, spécialement conçu pour les laboratoires de recherche (voir la description en dernière page)

- cartes interface d’autres fabricants

- balances

- enregistreurs

- pompes péristaltiques, pompes à poudre, pousses seringues

- régulateurs de température, de pH, de débit, etc...

- fermenteurs Minifor, Biodata (pour Chemap FZ2000 et FZ3000), Chemap CBC10, CBC20, Biolafitte, MBR

- d’autres appareils en préparation

## Exemples d’application

- contrôle de fermenteurs dans l’industrie pharmaceutique (volumes de 3 litres à 150 litres)

- contrôle de fermenteur en recherche universitaire (volumes de 500 ml à 300 litres)

- mesure et contrôle de chambres climatiques (température, humidité, intensité lumineuse, concentration en CO2)

- mesure et contrôle dans une soufflerie

- mesure et contrôle dans des fromageries pilotes en recherche et développement (température des cuves, coagulation, déplacement des presses, caves d’affinage)

- mesure et contrôle de réacteurs chimiques, d’installations de distillation en recherche et développement

- d’autres applications en recherche et développement, production et en tant qu’outil pédagogique

Nous pouvons personnaliser le logiciel selon vos besoins. Nous pouvons assurer la maintenance de l’installation, la télémaintenance du logiciel et la formation des utilisateurs.

Configuration minimale requise: Pentium III 1 GHz, Windows NT4 ou supérieur

## Le boitier interface T239

Ce boitier a été conçu pour pouvoir connecter la plupart des sondes du marché (0-10 V, 0/4-20 mA, sondes de pressions, Pt100, thermocouples,...). Il constitue une interface entre le processus à automatiser et l’ordinateur. Il possède sur sa partie frontale des connecteurs DIN permettant de connecter les sondes et les actionneurs. Chaque connecteur est alimenté de tension 24 V permettant la connexion de sondes passives. Cet appareil dispose de 24 canaux répartis de la façon suivante :

- 4 entrées digitales, connecteur DIN 5 broches dont 2 alimentées en 24 V

- 8 sorties digitales, connecteur DIN 4 broches dont 2 alimentées en 24 V

- 8 entrées analogiques 0-10 V, 0/4-20 mA, Pt100, thermocouples, connecteur DIN 8 broches dont 2 alimentées en 24 V, chaque entrée est séparée galvaniquement

- 4 sorties analogiques 0/4-20 mA, 0-10 V, connecteur DIN 5 broches dont 2 alimentées en 24 V

Les entrées et sorties analogiques ont une résolution de 16 bits. La communication se fait par RS485 (16 boîtiers peuvent être placés sur la même ligne). Un convertisseur à la norme ethernet est disponible pour intégrer le boitier dans un réseau.

Oberdorfstrasse 51				CH 3930 Eyholz

Tél. 0041-27-946-80-18			info@sysmatec.ch

Fax 0041-27-946-86-42			www.sysmatec.ch

# Text boxes

Sysmatec